## Slide 1: Using HLS IP in Zynq Soc Design
Lab #A UG871 107012045 郭柏辰
Notes: 大家好，我是郭柏辰，今天要報告的重點是怎麼合成HLS IP，並且透過HLS的方法來實現一個加速器提供CPU做使用，然後我們今天所使用的是Pynq-z2來完成。
本主題共有兩個實驗，第一個著重在於使用IP透過software system來做使用，並且演示了interrupt的使用方法。第二個重點在於如何同時整合多個HLS IP並且與vivado IP做功能性連結，並且透過高速連接方式實踐在vitis上。

## Slide 2: Development Flow
功能性設計，利用C/C++來撰寫功能，描述要如何怎麼在硬體上實現與完成RTL設計與驗證。S
系統性設計，利用Block design完成整合IP系統的建立。S
Vivado
HLS
Vitis
Software design，利用APIs設計軟體系統與硬體之連接和利用。S
Notes: 第一點我們先介紹大致整體的開發流程，與先前的lab2設計流程相似，先針對要加速之部分透過軟體方法撰寫功能，這邊用設計好的HLS IP 設計完成，細部設計HLS流程稍後會介紹到。第二部分是要透過Vivado完成整合IP的系統架構建立，我們透過Block design，將自行設計的IP與板子上所規劃的CPU系統進行連結，這邊會針對不同的IP有微調CPU system的配置，並手動連接，然後進行驗證與生程bitstream。第三部分這裡於與lab2相異的地方在於lab2是使用overlay的Python APIs，他可以使用bitstream與handoff file讓PS端可以對PL端進行編程，在jupyter notebook上用python與PL端連結並加速。 而本次實驗是透過C/C++語言設計software design。因此在第三步驟vitis之前，要先在vivado上輸出硬體設計xsa檔案，說明SDSoC要怎麼連接已被加速的C功能與CPU連結以及說明PS、PL端的界面連接，以提供在vitis平台上面使用。在第三步驟Vitis，我們可以透過C/C++軟體控制PS端的運作，並且控制PL已設計好的硬體加速器。

## Slide 3: HLS design flow
Vitis HLS
Write function and optimize function with design space
exploration.
Step 1
Synthesis
Use pragmas to optimize the function and synthesis RTL model.
Step 3
Export IP
Export RTL IP for vivado development flow.
Step 5
C-Sim
Make sure the code work as expected.
Step 2
Co-sim
Make sure the code work in RTL as we expected
Step 4
Notes: 再來講到剛細部HLS設計的整體流程。第一步先針對要加速的功能部分，以C/C++撰寫，並且針對其要優化於硬體完成的部分，以pragma描述如何優化或平行處理。第二步撰寫相對應的testbench驗證C/C++的功能性是否正確。第三步進行合成，針對已設定好的平台資源進行合成，最後可以查看相關timing、latency、與硬體利用資訊。需要優化的多在於重複第一到第三步驟的比較與分析。第四步驟的Co-simulation。是針對RTL完成與c-sim一樣的testbench，驗證其硬體RTL behavior與C behavior一致。最後步驟為將其HLS IP匯出以供後續設計使用。

## Slide 4: Pynq-z2 architecture
Program Done
Usb to PC
On/Off
Power => usb
Notes: 了解整體設計流程後，先介紹本次使用到的開發版架構，因為Vitis design flow只能透過HOST端program。要先將右邊的跳角切到jtag，左下的供電模式跳角選擇USB供電，並且利用usb serial與PC連接。其中上面中間有一個program done指示燈，在PL端完成編輯後會亮起。

## Slide 5: Lab-1 MACC
Notes: 那了解相關之開發流程之後我們先以第一個lab 1，來做演示與說明。主體function使在描述一個帶有歸零功能的乘法累加器。其中a、b為32bit整數輸入，accum為輸出，accum_clr為歸零指示。從第11行開始看起之後先決定是否清除累加器的內容，在將ab的乘積累加到acc_reg中。並輸出。這邊就可以做c-simulation了。然後再來看到#pragma的部分，因其功能簡單，這邊透過AXI-lite來完成連接，並且將這些IO bundle再一起並命名為HLS_MACC_PERIPH_BUS。這邊就可以直接進行合成了。

## Slide 6: Lab1-timing analysis
Notes: 在合成完之後我們可以分析要怎麼進行優化，因為整體邏輯簡單大致只有一個add加法與Mul乘法。那我們看到最長的path在mul上。因此我們可以針對mul進行優化。

## Slide 7: Lab1-optimization
 | DSP | fabric
Estimated timing (ns) | 3.871 | 12.592
slacks | -0.22 | -8.94
Latency(cycle) | 6 | 2
Latency(ns) | 30 | 25.184
Usage of dsp | 3 | 0
Usage of FF | 351 | 296
Usage of LUT | 349 | 1369
Wait time (ms) | 0.22912 | 0.21958
Table. Information of different implement method on “mul” operation
Notes: 以下是優化的結果，我們可以使用bind_op針對特定的運算符決定要使用何種方式合成，這邊的variable為輸出的變數，op為運算模式，impl為要以何種硬體方式完成這邊有dsp與fabric兩種不同模式可以選擇。下表為兩種不同模式的合成結果。

## Slide 8: Block design
Notes: 在匯出 HLS IP以後，這邊要配置Zynq7 processing system的配置，打開PS-PL端的interrupt的控制，在這邊是IRQ_F2P。這邊值得我們注意的是，當HLS IP使用AXI-lite方式作為接口時，會自動生成interrupt的port。這邊我們除了透過auto connection配置好AXI_Lite所需要的interconnect和reset，還需要手動連接一條interrupt到PS端上的IRQ_F2P，也就是圖片中橘色的線，這樣才能夠在PS端上使用interrupt。
註解(If controlled by s_axilite, the interrupt function will be created)

## Slide 9: Interrupt
0 / 1 : interrupt or not
Notes: 最後生成XSA硬體設計檔案，並且在Vitis上build與執行控制PS端的C code。其中一段有關於interrupt的code如左圖的if else敘述，上面的部分是使用interrupt，下面則沒有。而這邊interrupt的功能主要是在於回傳一個是否已經計算好的訊號。其執行結果在右邊，上面是沒有使用interrupt，下面是有使用interrupt。

## Slide 10: Lab2-real2xfft and xfft2real
Notes: 本lab主要在於將多個HLS IP 與Vivado IP 組合一起使用。這邊Frond-end的功能主要在做資料的準備，做一個sliding window同時有1/2的舊資料與1/2的新資料，然後做複數的FFT轉換。而backend主要在做FFT匯出資料流的讀取並轉換成bit-reversed address order，並透過演算法讀取出頻譜資訊。 以上圖片是三個IP組合成形成的RealFFT block。這邊會將3個不同的IP共同需要的pin，例如ap_clk、reset共同連接在一起，並且建立外部連接的interface pin。

## Slide 11: Overall block design
Notes: 設計好RealFFT的block之後完成整體系統的組合。配置好processing system，如HP總線等。這邊因為IP的街坊是因為是透過AXI-Stream，因此進行auto connection會生成interconnect、reset之外還有AXI DMA的控制block。

## Slide 12: Data accelerate in vitis
Notes: 設計好硬體系統之後，使用vitis控制PS端。當我們build編譯好之後，就可以執行，如左圖，選擇要執行的平台，並點選執行硬體。 並透過serial port觀看執行結果，如右圖，可以看到結果有被輸出出來。

## Slide 13: Lab2-optimization
 | optimized | Non-optimized
Estimated timing (ns) | 3.650 | 3.468
Latency (cycles) | 523 | 13830
Latency (ns) | 2.615 E3 | 6.915 E4
BRAM | 6 | 5
DSP | 2 | 1
FF | 1416 | 289
LUT | 1229 | 412
Table. optimization compare
Notes: 最後我們分析前端IP有經過優化與沒有經過優化的合成結果差異。這邊優化的部分包括有使用pipeline、dataflow、unloop、bind_op、array_partition…等技巧。可以看到兩邊的執行速度上的差異相當明顯。在latency上就差異了大約26倍的差距，而硬體僅僅多一些資源。這邊主要造成資源增加的指令在於array-partition。可見此技巧會使硬體資源倍數成長。

## Slide 14: Git-hub
Link: https://github.com/pckuo95/HLS_labA